ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

报纸溶剂残留的测定方法

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：20140408）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则制定。

本标准由广东省质量技术监督局提出并归口。

本标准主要起草单位： 广州市质量监督检测研究院

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

报纸溶剂残留的测定方法

范围

本标准适用于报纸。

本标准规定了溶剂残留量(包括苯系溶剂、无水乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、乙酸丁酯、己醛、丙二醇甲醚、乙酸正丙酯)的测定方法。

原理

试样经剪碎后，采用顶空气相色谱-质谱联机同时测定16种溶剂残留量。图谱参见附录A，各溶剂的特征定性离子和定量离子见附录B。

试剂和材料

二甲基甲酰胺（DMF）：分析纯。

16种标准物质（无水乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、丁酮、己醛乙酸乙酯、乙酸异丙酯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚、乙酸正丙酯、苯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯）。

仪器和设备

氢离子检测型气相色谱质谱仪（带顶空进样）。

顶空瓶：20mL。

微量注射器：10µL。

电子天平：感量为0.01mg。

试验条件

顶空条件

样品瓶平衡温度：80℃；        环路温度：90℃；

传输线温度：100℃；           气相循环时间：30min；

平衡时间30min。

气相质谱条件

色谱柱（Agilent 19091N-136:260℃ 60m×250μm×0.25μm）或等效柱；进样口温度：200℃；载气：He；分流比10：1；流速2.5mL/min，升温程序：45℃保持8min，然后3℃/min升到75℃；传输线温度240℃；离子源温度：230℃；扫描范围30～300amua。

试验步骤

标准溶液的配制

准确称取各类标准物质（3.2）0.1g，精确到0.01mg，于50mL的容量瓶中，用二甲基甲酰胺（DMF）定容到刻度，分别取1µL 、2µL、4µL、8µL、和10µL于干净的顶空瓶中，立即密封，待测，换算成各标准溶剂的质量。

标准曲线的测定

将配制好的混合标准溶液（6.1）放到顶空仪上，按5.1的条件进行恒温，并按5.2的气相质谱条件进行测定，以添加的标准品量为横坐标，以色谱峰面积积分值为纵坐标，绘制标准曲线进行定量分析。

待测样品的制备

裁取0.2m2待测样品，并将样品迅速裁成10mm*30mm的碎片，放入清洁的顶空瓶中，迅速密封。

样品的测试

按5.1的条件进行恒温，并按5.2的气相质谱条件进行测定。根据样品的出峰面积在标准曲线上查出对应量。

结果计算

溶剂残留量按式（1）进行计算：

(1)

式中：

| w |  | 溶剂残留量，单位为毫克每平方米（mg/m2）； |
| --- | --- | --- |
| P |  | 对应量，单位为毫克 (mg)； |
| S |  | 试样面积，单位为平方米（m2）； |
| V1 |  | 进样量，单位为毫升（mL）； |
| V2 |  | 试样瓶实际体积，单位为毫升（mL）。 |

（资料性附录）
16种溶剂的离子色谱图

16种溶剂的离子色谱图

16种溶剂相对应的名称

| 编号 | 溶剂名称 | 编号 | 溶剂名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮 | 9 | 甲苯 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 10 | 乙酸丁酯 |
| 3 | 乙酸异丙酯 | 11 | 己醛 |
| 4 | 丁酮 | 12 | 丙二醇甲醚 |
| 5 | 异丙醇 | 13 | 对二甲苯 |
| 6 | 无水乙醇 | 14 | 间二甲苯 |
| 7 | 苯 | 15 | 正丁醇 |
| 8 | 乙酸正丙酯 | 16 | 邻二甲苯 |

（资料性附录）
14种溶剂的定量离子和定性离子

| 序号 | 溶剂成分 | 保留时间（min） | 定量离子 | 定性离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮 | 3.59 | 43（100） | 58（30） |
| 2 | 乙酸乙酯 | 4.40 | 43（100） | 61（23），70（16） |
| 3 | 乙酸异丙酯 | 4.56 | 43（100） | 61（23），87（19） |
| 4 | 丁酮 | 4.61 | 43（100） | 72（33） |
| 5 | 异丙醇 | 5.05 | 43（22） | 45（100） |
| 6 | 无水乙醇 | 5.20 | 31（100） | 45（68），46（23） |
| 7 | 苯 | 5.41 | 78（100） | 77（23） |
| 8 | 乙酸正丙酯 | 6.26 | 43（100） | 61（38.7），73（20.6） |
| 9 | 甲苯 | 8.60 | 91（100） | 92（60） |
| 10 | 乙酸丁酯 | 10.23 | 43（100） | 56（44），61（17），73（22） |
| 11 | 己醛 | 10.60 | 56（100） | 44（89），41（88） |
| 12 | 丙二醇甲醚 | 12.76 | 45（100） | 47（25.9），43（11.7） |
| 13 | 对二甲苯 | 13.12 | 91（100） | 106（53），105（24） |
| 14 | 间二甲苯 | 13.45 | 91（100） | 106（53），105（22） |
| 15 | 正丁醇 | 13.80 | 56（100） | 41（65），31（49） |
| 16 | 邻二甲苯 | 15.69 | 91（100） | 106（48），105（19） |

_________________________________